1 : Inverters :

L'inverter est une petite pièce électronique située la pluspart du temps sous le cache plastique du devant de l'écran (Plus bas que la dalle LCD) et parfois derrière la dalle LCD (Cas de certains Dell Inspiron 5160 en 1600*1200 ou des LAtitude CPX )

L'inverter est ce qui alimente le néon de rétroéclairage de l'écran. La carte mère lui fournit une tension en général d'au moins 5 volts (Et plusieurs watts) et il le convertit (à l'aide d'une bobine en général assez visible) en environ 1000 volts !

Quand l'écran est très sombre, mais qu'on voit encore une image sans aucune luminosité (On appelle ça problème d'écran sombre) il y a environ 75% de chances que ce soit l'inverter.

Cela signifie aussi qu'il y a une chance sur 4 que ça ne soit pas l'inverter !

Il y a aussi environ 10 % de chances que ce soit le néon

13% la carte mère

et 2% le cable Inverter ou le petit bouton qui éteint l'écran quand on le ferme (Cette pièce aussi peut tomber en panne)

ATTENTION : Le fait que votre écran affiche parfaitement sur écran externe ne prouve pas que la sortie inverter de la carte mère est bonne, ni que la sortie vers l'écran interne est bonne, en effet, la sortie VGA utilise un Ramdac indépendant, et d'ailleurs comprends seulement le signal Video, et ne COMPRENDS PAS d'alimentation de puissance pour un rétro éclairage.

Si votre écran s'illumine en rouge, rose ou orange un instant au démarrage avant de s'éteindra, c'est en général le néon le coupable (à 95%) cela signifie que le néon est défectueux et est un quasi-court circuit, et qui fait que l'inverter se coupe par sécurité (Sur certains modèles l'inverter grille au lieu de se mettre en sécurité)

Si votre écran ne s'illumine pas en orange, cela ne met pas pour autant le néon hors de cause.

Les probabilités de panne, qui sont décrites plus haut dépendent des modèles.

Voici des modèles que je connais assez bien, et pour lesquels les probabilités de panne sont un peu différents :

Acer Aspire 1300 ou 1310 : Inverters à panne très fréquentes. Si votre écran est très sombre, c'est l'inverter à plus de 95% le coupable.

Aspire 1600 Medion MD9783 ou WID 3000 : Idem.

Presario 2100 ou 2500, ainsi qu'Acer Aspire 3000 5000 etc, c'est l'inverter à 90% des cas. Il arrive aussi plus souvent que sur les autres modèles que ce soit le cable LCD le coupable, si l'inverter a déja été débranché, car la prise qui se branche à l'inverter est fragile.

Famille MITAC 8640 Tekneo 8375 et Medion MD40321, ce sont des inverters se finissant par R01 ou R02 (Le reste de la référence peut varier, cela n'a pas d'importance)

C'est souvent la carte mère la coupable. L'inverter résout le problème dans environ 70% des cas.

Les Gericom Supersonic XL ou Amilo K5 sont chroniques de ce problème.

La sortie video est calamiteuse, et il arrive même que l'écran externe fonctionne, alors que l'écran intégré est entièrement noir, sans AUCUNE image. (L'inverter ne résout jamais le problème s'il n'y a aucune image)

ASUS A6 / A6000 : Si l'écran est entièrement noir, mais qu'il fonctionne bien sur écran externe, cela peut être aussi la dalle LCD. Sur la pluspart des autres machines un écran entièrement noir signifie un problème de carte mère.

C'est le cas notamment des :

HP Pavillon ZD7000 et ZD8000, DV6000 et DV8000 dont la carte video a de nombreux problèmes. Avec le temps elle se dessoude, et la sortie inverter et la sortie signal LCD tombent souvent en panne

Souvent ces modèles peuvent avoir l'écran sombre sans que ça soit l'inverter ni le néon (Une fois sur 2 environ)

Attention, sur Asus A6000 et A4000 les écrans noir ont environ une fois sur 2 pour cause le néon. Il est recommandé de tester le néon avant d'essayer de changer l'inverter.

Sur A6000, il existe des inverters avec le connecteur tourné vers l'extérieur de l'inverter, d'autre avec ce connecteur tourné vers l'intérieur. Cela n'a pas d'influence sur la compatibilité.

Question : Les inverters pour Easynote séries E2, E4 et E5, ainsi que Medion MIM2050 ont la même apparence que les inverters pour Easynote E1, E3, Fujitsu-SiemensAmilo K7600, et Mitac 8375. Peut-on procéder à l'échange ?

Réponse : Ces inverters sont d'apprence identique, mais ils ne sont PAS Compatibles.

Si vous branchez un inverter de E2, un E4 un E6 un un MIM2050 à un E1, un E3, un K7600, l'écan restera sombre.

Si vous brancherez un Inverter prévu pour un E1, un E3, un K7600 et un Mitac 8375, il sera grillé définitivement en environ une seconde. (J'ai commis cette erreur à mes débuts, et j'ai grillé 3 inverters avant de comprendre)

Donc je récapitule les compatibilités :

Inverters échangeables entre les modèles :

Easynote E1, E3, Amilo K7600 de Fujitsu-Siemens. Ce sont des inverters de type R01 ou R02 à la fin de la référence. (Voltage fourni par la carte mère : Environ 5V)

Les inverters sont aussi échangeables entre E2, E4 et E6, ainsi que Medion MIM2050 la référence se termine par R0E ou R0F (Le voltage fourni par loa carte mère est de 18 à 19V pour les R0E ou R0F)

Ne jamais échanger les inverters entre les 2 groupes. Dans un sens, ça ne marche pas, dans l'autre, on grille l'inverter. ( Faire passer du 19V dans un circuit prévu pour du 5V...)

Référence typique pour un Inverter de E1/E3 etc : 316000000019-R01

La référence peut varier, la compatibilité demeure, tant que la fin est de type R01 ou R02

Attention, les Nec Versa M500C utilisent les R01 ou R02, et les M500E utilisent les R0E ou R0F. Donc, il ne faut surtout pas mettre l'inverter d'un M500C sur un M500E...

Medion CAD2000 / Gericom Hollywood XXL. Problèmes de néon très rares, (Moins de 5-10%) problème d'inverter asssez fréquents (Environ 45%) et problème de carte mère assez fréquent (Plus de 45%)

J'ai déja vu 2 Cad 2000 qui avaient un souci au niveau du bouton de mise en veille de l'écran.

Le cable LCD est aussi assez fragile sur ce modèle, surtout au niveau du branchement avec l'inverter.

Fujitsu-Siemens Amilo L 7300 : Problème d'inverter fréquent (Plus de 80% des écrans très sombres)

Attention, les Inverters Sampo (du genre DIVTN0003-D11-76-030003-3A) ou Delta 76-030562-1B) qui équipent les Fujitsu-Siemens Amilo D 7830 et les Gericom Hummer peuvent physiquement se brancher, et ont un aspect visuel assez proche, mais ne conviennent pas. En effectuant le branchement, vous grillerez instantanément votre inverter.